ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФАЗ»

Каталог деталей и сборочных  единиц

на полуприцепы :

НЕФАЗ-9334-0000020-10

НЕФАЗ-9334-0000020-11

НЕФАЗ-9334-0000020-16

НЕФАЗ-9334-0000020-17

9334 – 3902002-10  КДС

Нефтекамск, 2010

Охраняется законом РФ об авторском праве. Воспроизведение всего каталога или любой его части запрещается без письменного разрешения издателя.

Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке

Ответственный редактор – главный конструктор Открытого Акционерного Общества

“НефАЗ”  Е.А Миронов.

Под общей редакцией А. Л Гильбурд

Составила : А. М. Закирова

Март .2010

Содержание

Правила пользования каталогом	5

УКАЗАТЕЛЬ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ	6

Группа 00- Полуприцеп бортовой в сборе	6

Тележка подкатная	6

Группа  24  - Ось со ступицами и тормозами	6

Группа  27  -  Опорно-стояночное устройство	6

Группа  28  -  Боковая защита, задний буфер	6

Группа 29 - Подвеска	6

Группа  31  - Колесо	6

Группа  35  -  Пневматические тормоза	7

Группа  37  -  Электрооборудование	7

Группа  39  -  Принадлежности	7

Группа  85 – Кузов	7

Сборочные единицы	8

9334-0000020-10 Полуприцеп бортовой в сборе	9

9334-0000020-11 Полуприцеп бортовой в сборе	11

9334-0000020-16 Полуприцеп бортовой в сборе	13

9334-0000020-17 Полуприцеп бортовой в сборе	15

9334-08-0001120-05  Тележка подкатная	17

9334-08-2410002  Ось со ступицами и тормозами	18

9334-08-2410003	18

9334-08-2410010 Ось (сварная)	21

9334-08-2410011	21

9334-2720001-10 Установка опорного устройства JOST	22

9334-2801510 Установка боковой защиты	23

9334-01-2801510	23

9334-08-2804010   Установка бампера	25

9334-2822001-01 Установка тележки	26

9334-2822001-10	26

9334-08-2822010  Тележка	28

96741-2910002 Подвеска	29

9334-08-2910002 (01)	29

9334-08-3101010 Колесо с шиной	33

9334-08-3101011	33

9334-3105000-10 Установка запасного колеса	34

9334-3105030-10  Ворот	35

9334-3500001-01 Привод пневматических тормозов (с АБС)	36

9334-04-3500001-01	36

9334-3500001-02 Привод пневматических тормозов (без АБС)	39

9334-04-3500001-02	39

9334-08-3502120 Кронштейн правый	42

9334-08-3502121 Кронштейн левый	42

9693-3502128 Опора разжимного кулака	43

9334-3508001 Установка привода стояночного тормоза	44

9334-08-3508001 Установка привода стояночного тормоза	46

9674-3508110-01 Привод передний	48

96931-3508110  Привод передний	49

9334-3508180 Трос в сборе	50

9334-08-3508180	50

9334-08-3533210(01)	51

9334-3700010 Установка  электрооборудования	52

9334-01-3700010	52

9334-3700010 Э4  Схема электрическая соединений	55

9334-01- 3700010 Э4  Схема электрическая соединений	57

9334-3716020 Установка задних фонарей	59

9334-3919000 Установка ЗИП	60

6606-3919010 Ящик для ЗИП в сборе	61

6606-3919025 Дверка в сборе	62

9674-3919040 Замок с защелкой типа ЗМЧ	63

9334-3926010 Установка противооткатных упоров	64

9334-8500020-10  Платформа	65

9334-8500020-11 Платформа	67

9334-8500020-16 Платформа	69

9334-8500020-17 Платформа	71

6530-8503040-70 Подножка	73

53215-8505029-73  Запор бортов левый	74

53215-8505028-73  (01)Запор бортов правый	74

9334-8511001-10  Установка брызговиков	75

# Правила пользования каталогом

Каталог деталей и сборочных единиц предназначен для работников организаций и предприятий, занимающихся техническим обслуживанием  и ремонтом полуприцепов НЕФАЗ-9334-0000020-10,   НЕФАЗ 9334-0000020-11, НЕФАЗ 9334-0000020-16, НЕФАЗ 9334-0000020-17.

Номенклатура деталей, включенных в каталог, значительно шире номенклатуры деталей, подлежащих поставке в запасные части.

Каталог является справочным техническим пособием при заказе или поставке запасных  частей,  изучении конструкции полуприцепов, а также может служить пособием при разборке и сборке сборочных  единиц.

Каталог содержит указатель сборочных единиц и развернутые  иллюстрации  сборочных  единиц, сгруппированных по возрастанию групп, подгрупп и порядковому номеру в подгруппе.

В спецификациях каталога указаны позиции по конструкторской документации, обозначения сборочных единиц и деталей, их количество  на  одну  сборочную единицу и наименование. В наименованиях стандартизованных изделий приведены основные параметры.

Иногда в круглых скобках  встречаются ссылки (см.  ... ). Это значит, что данная  позиция своего документа не имеет и проходит по другому  конструкторскому документу.

Спецификации могут быть сводными и включать в себя переменные данные по нескольким сборочным единицам.

Рисунки также могут быть общими для разных комплектаций. Применяемость позиций смотри по спецификации.

Цифры 1-2, 2-2 1-3, 2-3, 3-3 в конце страницы означает  , что сборочная единица представлена на 2 или 3 листах.

При составлении заявок на запасные части необходимо  по  указателю сборочных единиц, найти сборочную единицу, в которую входит нужная деталь. По содержанию определить номер страницы на которой находится сборочная единица. Затем найти нужную деталь на рисунке и определить ее номер. Необходимое количество и полное наименование детали определяется по спецификации к рисунку.

В связи с постоянной работой по совершенствованию конструкций полуприцепов и повышения уровня безопасности, надежности и эксплуатационных качеств в конструкции могут быть отдельные изменения не отраженные в настоящем издании.

| Обозначение | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# УКАЗАТЕЛЬ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

## Группа 00- Полуприцеп бортовой в сборе

| 9334-0000020-10 | + |  |  |  | Полуприцеп бортовой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9334-0000020-11 |  | + |  |  | Полуприцеп бортовой |
| 9334-0000020-16 |  |  | + |  | Полуприцеп бортовой |
| 9334-0000020-17 |  |  |  | + | Полуприцеп бортовой |

## Тележка подкатная

| 9334-08-0001120-05 | + | + | + | + | Тележка подкатная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Группа  24  - Ось со ступицами и тормозами

| 9334-08-2410002 | + | + | + | + | Ось со ступицами и тормозами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9334-08-2410003 | + | + | + | + | Ось со ступицами и тормозами |
| 9334-08-2410010 | + | + | + | + | Балка оси задняя |
| 9334-08-2410011 | + | + | + | + | Балка оси передняя |

## Группа  27  -  Опорно-стояночное устройство

| 9334-2720001-10 | + | + | + | + | Установка опорно-стояночного устройства(ОСУ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Группа  28  -  Боковая защита, задний буфер

| 9334-08-2801510 | + |  |  |  | Установка боковой защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9334-09-2801510 |  | + |  |  | Установка боковой защиты (см.9334-2801510) |
| 9334-16-2801510 |  |  | + |  | Установка боковой защиты (см.9334-2801510) |
| 9334-17-2801510 |  |  |  | + | Установка боковой защиты (см.9334-2801510) |
| 9334-08-2804010 | + | + | + | + | Установка заднего буфера |
| 9334-2822001-10 | + | + | + | + | Установка тележки |
| 9334-08-2822010 | + | + | + | + | Тележка |

## Группа 29 - Подвеска

| 9334-08-2910002 | + | + | + | + | Установка подвески (см.96741-2910002) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Группа  31  - Колесо

| 9334-08-3101010 | + | + | + | + | Колесо с шиной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9334-08-3101011 | + | + | + | + | Колесо с шиной (см.9334-08-3101010) |
| 9334-3105000-10 | + | + | + | + | Установка запасного колеса |
| 9334-3105030-10 | + | + | + | + | Ворот |

1-2

| Обозначение | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Группа  35  -  Пневматические тормоза

| 9334-3500001-01 |  | + |  | + | Привод пневматических тормозов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9334-04-3500001-01 | + |  | + |  | Привод пневматических тормозов(см.9334-3500001-01) |
| 9334-3500001-02 |  | + |  | + | Привод пневматических тормозов |
| 9334-04-3500001-02 | + |  | + |  | Привод пневматических тормозов (см.9334-3500001-02) |
| 9334-08-3502120 | + | + | + | + | Кронштейн правый |
| 9334-08-3502121 | + | + | + | + | Кронштейн левый |
| 9693-3502128 | + | + | + | + | Опора разжимного кулака |
| 9334-3508001 |  | + |  | + | Установка привода стояночного тормоза |
| 9334-08-3508001 | + |  | + |  | Установка привода стояночного тормоза |
| 9674-3508110-01 |  | + |  | + | Привод передний |
| 96931-3508110 | + |  | + |  | Привод передний |
| 9334-3508180 |  | + |  | + | Трос в сборе |
| 9334-08-3508180 |  |  |  |  | Трос в сборе |
| 9334-08-3533210 | + | + | + | + | Установка штанги РТС (см.96742-3533210) |

## Группа  37  -  Электрооборудование

| 9334-3700010 |  | + |  | + | Монтаж электрооборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9334-01-3700010 | + |  | + |  | Монтаж электрооборудования(см.9334-01-3700010) |
| 9334-3700010ЭЧ |  | + |  | + | Схема электрическая соединений |
| 9334-01-3700010ЭЧ | + |  | + |  | Схема электрическая соединений |
| 9334-3716020 | + | + | + | + | Установка задних фонарей |

## Группа  39  -  Принадлежности

| 9334-3919000 | + | + | + | + | Установка ящика ЗИП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6606-3919010 | + | + | + | + | Ящик для ЗИП в сборе |
| 6606-3919025 | + | + | + | + | Дверка в сборе |
| 9674-3919040 | + | + | + | + | Замок с защелкой типа ЗМЧ |
| 9334-3926010 | + | + | + | + | Установка противооткатных упоров |

## Группа  85 – Кузов

| 9334-8500020-10 | + |  |  |  | Платформа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9334-8500020-11 |  | + |  |  | Платформа |
| 9334-8500020-16 |  |  | + |  | Платформа |
| 9334-8500020-17 |  |  |  | + | Платформа |
| 6520-8503010-70 | + | + | + | + | Подножка |
| 53215-8505028-73 | + | + | + | + | Запор бортов правый |
| 53215-8505029-73 | + | + | + | + | Запор бортов левый |
| 9334-8511001-10 | + | + | + | + | Установка брызговиков |

2-2

# Сборочные единицы

# 9334-0000020-10 Полуприцеп бортовой в сборе

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 9334-8500020-10 | 1 | Платформа |
| 2 | 9334-2720001-10 | 1 | Установка ОСУ |
| 3 | 9334-08-2804010 | 1 | Установка бампера |
| 4 | 9334-08-2801510 | 1 | Боковая защита |
| 5 | 9334-2822001-10 | 1 | Установка тележки |
| 6 | 9334-3105000-10 |  | Установка запасного колеса |
| 9 | 9334-04-3500001-01 | 1 | Привод пневматических тормозов (с АБС) |
| 10 | 9334-04-3500001-02 | 1 | Привод пневматических тормозов (без АБС) |
| 11 | 9334-08-3508001 | 1 | Установка привода стояночного тормоза |
| 12 | 9334-01-3700010 | 1 | Монтаж электрооборудования |
| 14 | 9334-3919000 | 1 | Установка ящика ЗИП |
| 15 | 9334-3926010 | 1 | Установка противооткатных упоров |
| 18 | 9334-8511001-10 | 1 | Установка брызговиков |
| 19 | 9334-04-8500040 | 1 | Кронштейн передний допускается замена на поз.20 |
| 20 | 9334-04-8500045 | 1 | Кронштейн передний взамен поз.19 |
| 21 | 9334-3700210 | 1 | Установка светоотражающей маркировки |
|  |  |  | Детали |
| 36 | 9334-3500021-01 | 1 | Табличка регулятора тормозных сил |
| 38 | 9674-2704042 | 1 | Шкворень |
| 39 | 9674-2704044 | 4 | Пластина стопорная |
| 47 | 93344-0000841 | 1 | Табличка заводская |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 65 | 1/59716/21 | 4 | Болт М10х1,25-6gx90 |
| 66 | 1/12559/21 | 8 | Болт М14х1,5-6gх40 ГОСТ 7798-70 |
| 72 | 1/21647/11 | 4 | Гайка Е М10х1,25-6Н ГОСТ 5927-70 |
| 79 | 1/26468/01 | 4 | Шайба плоская 10,2х25 ГОСТ 18123-82 |
| 84 | 1/05168/70 | 4 | Шайба пружинная 10,2 ГОСТ 6402-70 |
| 96 | 1/28388/90 | 8 | Заклепка односторонняя 3х6 |

1-2

2-2

# 9334-0000020-11 Полуприцеп бортовой в сборе

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 9334-8500020-11 | 1 | Платформа |
| 2 | 9334-2720001-10 | 1 | Установка ОСУ |
| 3 | 9334-08-2804010 | 1 | Установка бампера |
| 4 | 9334-09-2801510 | 1 | Установка боковой защиты |
| 5 | 9334-2822001-10 | 1 | Установка тележки |
| 6 | 9334-3105000-10 | 1 | Установка запасного колеса |
| 9 | 9334-3500001-01 | 1 | Привод пневматических тормозов |
| 10 | 9334-3500001-02 | 1 | Привод пневматических тормозов (без АБС) |
| 11 | 9334-3508001 | 1 | Установка привода стояночного тормоза |
| 12 | 9334-3700010 | 1 | Установка электрооборудования |
| 13 | 9334-8511001-10 | 1 | Установка брызговиков |
| 14 | 9334-3919000 | 1 | Установка ящика ЗИП |
| 15 | 9334-3926010 | 1 | Установка противооткатных упоров |
| 18 | 9334-04-8500040 | 1 | Кронштейн передний взамени поз.19 |
| 19 | 9334-04-8500045 | 1 | Кронштейн передний допускается замена на поз.18 |
| 20 | 9334-3700230 | 1 | Установка светоотражающей маркировки |
|  |  |  | Детали |
| 29 | 9334-3500021-01 | 1 | Табличка регулятора тормозных сил |
| 30 | 9674-2704042 | 1 | Шкворень |
| 31 | 9674-2704044 | 4 | Пластина стопорная |
| 32 | 93344-0000841 | 1 | Табличка заводская |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 37 | 1/59716/21 | 4 | Болт М10х1,25-6gx90 |
| 38 | 1/12559/21 | 8 | Болт М14х1,5-6gх40 ГОСТ 7798-70 |
| 42 | 1/21647/11 | 4 | Гайка Е М10х1,25-6Н ГОСТ 5927-70 |
| 45 | 1/26468/01 | 4 | Шайба плоская 10,2х25 ГОСТ 18123-82 |
| 48 | 1/05168/70 | 4 | Шайба пружинная 10,2 ГОСТ 6402-70 |
| 51 | 1/28388/90 | 8 | Заклепка односторонняя 3х6 |

1-2

2-2

# 9334-0000020-16 Полуприцеп бортовой в сборе

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 9334-8500020-16 | 1 | Платформа |
| 2 | 9334-2720001-10 | 1 | Установка ОСУ |
| 3 | 9334-08-2804010 | 1 | Установка бампера |
| 4 | 9334-16-2801510 | 1 | Боковая защита |
| 5 | 9334-2822001-10 | 1 | Установка тележки |
| 6 | 9334-3105000-10 | 1 | Установка запасного колеса |
| 9 | 9334-04-3500001-01 | 1 | Привод пневматических тормозов (с АБС) |
| 10 | 9334-04-3500001-02 | 1 | Привод пневматических тормозов (без АБС) |
| 11 | 9334-08-3508001 | 1 | Установка привода стояночного тормоза |
| 12 | 9334-01-3700010 | 1 | Установка электрооборудования |
| 14 | 9334-3919000 | 1 | Установка ящика ЗИП |
| 15 | 9334-3926010 | 1 | Установка противооткатных упоров |
| 18 | 9334-8511001-10 | 1 | Установка брызговиков |
| 19 | 9334-04-8500045 | 1 | Кронштейн передний |
| 20 | 9334-04-8500040 | 1 | Кронштейн передний |
| 21 | 9334-3700210 | 1 | Установка светоотражающей маркировки |
|  |  |  | Детали |
| 36 | 9334-3500021-01 | 1 | Табличка регулятора тормозных сил |
| 38 | 9674-2704042 | 1 | Шкворень |
| 39 | 9674-2704044 | 4 | Пластина стопорная |
| 47 | 93344-0000841 | 1 | Табличка заводская |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 65 | 1/59716/21 | 4 | Болт М10х1,25-6gx90 |
| 66 | 1/12559/21 | 8 | Болт М14х1,5-6gх40 ГОСТ 7798-70 |
| 72 | 1/21647/11 | 4 | Гайка Е М10х1,25-6Н ГОСТ 5927-70 |
| 79 | 1/26468/01 | 4 | Шайба плоская 10,2х25 ГОСТ 18123-82 |
| 84 | 1/05168/70 | 4 | Шайба пружинная 10,2 ГОСТ 6402-70 |
| 96 | 1/28388/90 | 8 | Заклепка односторонняя 3х6 |

1-2

2-2

# 9334-0000020-17 Полуприцеп бортовой в сборе

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 9334-8500020-17 | 1 | Платформа |
| 2 | 9334-2720001-10 | 1 | Установка ОСУ |
| 3 | 9334-08-2804010 | 1 | Установка бампера |
| 4 | 9334-17-2801510 | 1 | Установка боковой защиты |
| 5 | 9334-2822001-10 | 1 | Установка тележки |
| 6 | 9334-3105000-10 | 1 | Установка запасного колеса |
| 9 | 9334-3500001-01 | 1 | Привод пневматических тормозов (с АБС) |
| 10 | 9334-3500001-02 | 1 | Привод пневматических тормозов (без АБС) |
| 11 | 9334-3508001 | 1 | Установка привода стояночного тормоза |
| 12 | 9334-3700010 | 1 | Установка электрооборудования |
| 13 | 9334-8511001-10 | 1 | Установка брызговиков |
| 14 | 9334-3919000 | 1 | Установка ящика ЗИП |
| 15 | 9334-3926010 | 1 | Установка противооткатных упоров |
| 18 | 9334-04-8500040 | 1 | Кронштейн передний |
| 19 | 9334-04-8500045 | 1 | Кронштейн передний |
| 20 | 9334-3700230 | 1 | Установка светоотражающей маркировки |
|  |  |  | Детали |
| 29 | 9334-3500021-01 | 1 | Табличка регулятора тормозных сил |
| 30 | 9674-2704042 | 1 | Шкворень |
| 31 | 9674-2704044 | 4 | Пластина стопорная |
| 32 | 93344-0000841 | 1 | Табличка заводская |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 37 | 1/59716/21 | 4 | Болт М10х1,25-6gx90 |
| 38 | 1/12559/21 | 8 | Болт М14х1,5-6gх40 (ГОСТ 7798-70) |
| 42 | 1/21647/11 | 4 | Гайка Е М10х1,25-6Н (ГОСТ 5927-70) |
| 45 | 1/26468/01 | 4 | Шайба плоская 10,2х25 (ГОСТ 18123-82) |
| 48 | 1/05168/70 | 4 | Шайба пружинная 10,2 (ГОСТ 6402-70) |
| 51 | 1/28388/90 | 8 | Заклепка односторонняя 3х6 |

2-2

# 9334-08-0001120-05  Тележка подкатная

| Поз. | обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 9334-08-2822010 | 1 | Тележка |
| 3 | 9334-08-3533210 | 1 | Установка штанги РТС |
|  |  |  | Детали |
| 9 | 96741-2822007 | 4 | Аппликация |
| 11 | 96741-3533033 | 1 | Штанга |
| 12 | 96741-3522228 | 1 | Болт |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 23 | 1/61008/11 | 3 | Гайка Е М8-6H ГОСТ 5927-70 |
| 26 | 1/05166/77 | 2 | Шайба пружинная 8,15 |
| 28 | 1/05170/77 | 1 | Шайба пружинная 12,2 |
| 30 | 1/05200/01 | 1 | Шайба плоская 12,2х22 ГОСТ 18123-82 |
|  |  |  | Прочие изделия |
| 40 | 100-3533010 | 1 | Регулятор тормозных сил |
| 41 | 100-3533110 | 1 | Упругий элемент |

# 9334-08-2410002  Ось со ступицами и тормозами

# 9334-08-2410003

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 002 | 003 | Сборочные единицы |
| 1 | 9334-08-2410010 | 1 |  | Ось задняя |
| 2 | 9334-08-2410011 |  | 1 | Ось задняя |
| 4 | 43114-3103006-12 | 2 | 2 | Ступица с тормозным барабаном, ротором взамен поз.5 |
| 5 | 43114-3103007-12 | 2 | 2 | Ступица с тормозным барабаном, ротором взамен поз.4 |
| 7 | 9334-08-3104076 | 2 | 2 | Гайка подшипника |
| 9 | 53212-3501090 | 4 | 4 | Колодка с накладками в сборе |
| 11 | 5320-3501136 | 2 | 2 | Рычаг регулировочный |
| 12 | 9334-08-3502012-01 | 1 | 1 | Суппорт тормоза в сборе |
| 13 | 9334-08-3502013-01 | 1 | 1 | Суппорт тормоза в сборе |
| 15 | 9693-3502128 | 2 | 2 | Опора разжимного кулака |
| 18 | 9334-08-3502120 | 1 | 1 | Кронштейн правый |
| 19 | 9334-08-3502121 | 1 | 1 | Кронштейн левый |
| 21 | 9334-08-3502130 | 2 | 2 | Держатель рычага с втулкой |
| 23 | 9334-08-3502310 | 2 | 2 | Держатель датчика |
| 26 | 9334-08-3508210 | 1 | 1 | Рычаг в сборе |
| 27 | 9334-08-3508211 | 1 | 1 | Рычаг в сборе |
| 29 | 9334-08-3508220 | 1 | 1 | Уравнитель |
|  |  |  |  | Детали |
| 31 | 9334-08-2410004 | 2 | 2 | Прокладка |
| 33 | 96741-3104016 | 2 | 2 | Крышка ступицы |
| 35 | 9334-08-3104078 | 2 | 2 | Контргайка |
| 36 | 9334-08-3104079 | 2 | 2 | Шайба замковая |
| 38 | 9334-08-3104082 | 2 | 2 | Шайба стопорная |
| 41 | 96741-3501031 | 8 | 8 | Заглушка |
| 42 | 5320-3501035 | 8 | 8 | Пружина |
| 44 | 5320-3501107 | 4 | 4 | Ось ролика взамен поз 45 |
| 45 | 96741-3501107 | 4 | 4 | Ось ролика взамен поз.44 |
| 48 | 96741-3501108 | 8 | 8 | Шайба |
| 49 | 9334-08-3501108 | 4 | 4 | Шайба взамен поз. 129 |
| 51 | 5320-3501109-10 | 4 | 4 | Ролик колодки взамен поз.52 |
| 52 | 96741-3501109 | 4 | 4 | Ролик колодки взамен поз.51 |
| 54 | 96741-3501110 | 2 | 2 | Шайба взамен поз.128 |
| 57 | 53212-3501132 | 4 | 4 | Ось колодки взамен поз.58 |
| 58 | 96741-3501132 | 4 | 4 | Ось колодки взамен поз. 57 |
| 61 | 5320-3501133 | 2 | 2 | Накладка осей колодок взамен поз. 62 |
| 62 | 96741-3501133 | 2 | 2 | Накладка осей колодок взамен поз.61 |
| 64 | 5320-3501134 | 4 | 4 | Чека оси колодки взамен поз.65 |
| 65 | 96741-3501134 | 4 | 4 | Чека оси колодки взамен поз.64 |
| 68 | 9334-08-3502030 | 2 | 2 | Щиток заднего тормоза |
| 71 | 9693-3502110 | 1 | 1 | Кулак разжимной правый |
| 72 | 9693-3502111 | 1 | 1 | Кулак разжимной левый |
| 74 | 9334-08-3502119 | 2 | 2 | Кольцо защитное |
| 78 | 9334-08-3502150 | 4 | 4 | Винт |
| 82 | 9334-08-3502321 | 2 | 2 | Кольцо разрезное |
| 83 | 9334-08-3502322 | 2 | 2 | Фиксатор специальный |
| 87 | 9674-3508161 | 2 | 2 | Пружина |
|  |  |  |  | Стандартные изделия |
| 91 | 1/60431/21 | 12 | 12 | Болт М8-6gх14 ГОСТ 7798-70 |
| 92 | 1/55403/21 | 12 | 12 | Болт М12х1,25-6gх25 ГОСТ 7798-70 |
| 94 | 1/55408/21 | 4 | 4 | Болт М12х1,25-6gx50 ГОСТ 7798-70 |

1-3

| Поз. | Обозначение | 010 | 011 | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 853048 | 12 | 12 | Болт М14х1,5-6gх30 ГОСТ 7798-70 |
| 97 | 1/42747/31 | 24 | 24 | Болт самоконтрящий 12х1,25-6gх40 |
| 102 | 1/61015/11 | 32 | 32 | Гайка Е М12х1,25-6Н ГОСТ 5927-70 |
| 104 | 356-70503 | 4 | 4 | Гайка Е М16-6Н |
| 105 | 1/21643/11 | 4 | 4 | Гайка Е М20х1,5-6Н |
| 111 | 1/05166/70 | 12 | 12 | Шайба пружинная 8,15 ГОСТ 6402-70 |
| 113 | 1/05170/70 | 44 | 44 | Шайба пружинная 12,2 |
| 114 | 1/05171/73 | 12 | 12 | Шайба пружинная 14,2 ГОСТ 6402-70 |
| 115 | 1/05172/70 | 4 | 4 | Шайба пружинная 16,3 |
| 116 | 1/05174/77 | 4 | 4 | Шайба пружинная 20,3 |
| 121 | 1/07338/01 | 4 | 4 | Шплинт разводной 3,7х40 |
| 122 | 1/07985/01 | 4 | 4 | Шплинт разводной 5,7х50 |
| 125 | 260088 | 2 | 2 | Палец 12х38 |
| 128 | 853641 | 2 | 2 | Шайба (∅27) взамен поз.54 |
| 129 | 853642 | 8 | 8 | Шайба (∅38х∅56) взамен поз.48 |
| 135 | 864006 | 2 | 2 | Масленка 1.3.Ц6.хр ГОСТ 19853-74 |
| 136 | 864009 | 2 | 2 | Масленка угловая 2.3.45.Ц6.хр ГОСТ 19853-74 |
|  |  |  |  | Прочие изделия |
| 143 | 500-3519110-01 | 2 | 2 | Тормозная камера в сборе |
| 148 | 441 035 001 0 | 2 | 2 | Датчик AБС+SO |
| 149 | 899 759 882 4 | 2 | 2 | Втулка |
|  |  |  |  | Материалы |
| - | - | 20г | 20г | Смазка "WABCO" |

2-3

3-3

# 9334-08-2410010 Ось (сварная)

# 9334-08-2410011

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 010 | 011 | Сборочные единицы |
| 1 | 9334-08-2410020 | 1 | 1 | Балка оси |
| 2 | 9334-08-2912420 | 2 | 2 | Опора рессоры |
| 3 | 9334-08-2919070 | 1 | 1 | Рычаг реактивный верхний |
| 5 | 9334-08-2919080 | 2 | 2 | Рычаг реактивный нижний |
|  |  |  |  | Детали |
| 10 | 9674-2822035 | 2 | 2 | Кронштейн |
| 12 | 9334-08-2919070-01 | 1 | 1 | Рычаг реактивный верхний (отливка) |
| 14 | 9334-08-2919080-01 | 2 | 2 | Рычаг реактивный нижний (отливка) |
| 15 | 9334-08-3104053 | 2 | 2 | Кольцо уплотнительное |
| 17 | 96741-3500042 | 1 | 1 | Планка |
| 19 | 96741-3533026 | 1 | 1 | Кронштейн |
| 22 | 4947-3724193 | 4 | 4 | Скоба провода |

# 9334-2720001-10 Установка опорного устройства JOST

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 9334-2724020-10 | 1 | Доработка рукоятки ОСУ JOST MODUL СF 1434 или HAACON 1060F №1060-0003 |
|  |  |  | Детали |
| 2 | 9334-2720028-10 | 1 | Вал |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 5 | 1/13943/21 | 16 | Болт М14х1,5-6gх45 ГОСТ 7798-70 |
| 6 | 1/21640/11 | 16 | Гайка Е М14х1,5-6Н ГОСТ 5927-70 |
| 7 | 1/05171/71 | 16 | Шайба пружинная14,2 |
|  |  |  | Прочие изделия |
| 10 | JOST Modul CF 1434 | 1 | Комплект из JOST MODUL допускается замена на поз.11 |
| 11 | HAACON 1060F №1060-0003 | 1 | Комплект из HAACON допускается замена на поз.10 |

# 9334-2801510 Установка боковой защиты

# 9334-01-2801510

9334-02-2801510

9334-04-2801510

9334-08-2801510

9334-09-2801510

9334-13-2801510

9334-16-2801510

9334-17-2801510

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 01 | 02 | 04 | 08 | 09 | 13 | 16 | 17 | Сборочные единицы |
| 1 | 9334-2801511 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | Швеллер в сборе |
| 1 | 9334-2801511-06 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | Швеллер в сборе |
| 1 | 9334-2801511-01 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | Швеллер в сборе |
| 1 | 9334-2801511-02 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | Швеллер в сборе |
| 1 | 9334-2801511-03 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | Швеллер в сборе |
| 1 | 9334-2801511-04 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | Швеллер в сборе |
| 1 | 9334-2801511-16 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | Швеллер в сборе |
| 1 | 9334-2801511-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Швеллер в сборе |
| 2 | 9334-2801516 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | Упор |
| 3 | 9334-2801520 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Стойка в сборе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Детали |
| 6 | 9334-2801523 | 6 | 6 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | Стойка |
| 6 | 9334-2801523-01 | - | - | - | - | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | Стойка |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стандартные изделия |
| 10 | 1/59705/21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Болт ТЕМ10х1,25-6gх20 |
| 11 | 1/55403/21 | 24 | 24 | 24 | 32 | 24 | 16 | 16 | 32 | 32 | Болт ТЕМ12х1,25-6gх25 |
| 13 | 1/21647/11 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 12 | 12 | 20 | 20 | Гайка ЕМ10х1,25-6Н |
| 14 | 1/61015/11 | 24 | 24 | 24 | 32 | 24 | 16 | 16 | 32 | 32 | Гайка ЕМ12х1,25-6Н |
| 16 | 1/05168/70 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 12 | 12 | 20 | 20 | Шайба пружинная 10 |
| 17 | 1/05170/70 | 24 | 24 | 24 | 32 | 24 | 16 | 16 | 32 | 32 | Шайба пружинная 12 |

1-2

2-2

# 9334-08-2804010   Установка бампера

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 2 | 9334-08-2804025 | 1 | Стойка левая |
| 3 | 9334-08-2804026 | 1 | Стойка правая |
| 5 | 9334-2804036 | 1 | Буфер нижний |
| 8 | 9334-2804039 | 1 | Раскос правый |
| 7 | 9334-2804038 | 1 | Раскос левый |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 14 | 1/09022/21 | 2 | Болт М6-6gх16 ГОСТ 7798-70 |
| 16 | 1/14083/21 | 8 | Болт М14х1,5-6gx35 ГОСТ 7798-70 |
| 18 | 1/13762/21 | 4 | Болт М16х1,5-6gх35 ГОСТ 7798-70 |
| 20 | 1/58962/11 | 2 | Гайка Е М6-6H |
| 22 | 1/21640/11 | 8 | Гайка Е М14х1,5-6Н ГОСТ 5927-70 |
| 24 | 1/21641/11 | 4 | Гайка Е М16х1,5-6Н |
| 26 | 1/05164/70 | 2 | Шайба пружинная 6 |
| 28 | 1/05171/73 | 8 | Шайба пружинная 14 ГОСТ 6402-70 |
| 30 | 1/05172/70 | 4 | Шайба пружинная 16 |
| 32 | 1/05194/01 | 2 | Шайба плоская 6,15х12 ГОСТ 18123-82 |
| 34 | 1/05201/01 | 12 | Шайба плоская 14,4х26 ГОСТ 18123-82 |
| 36 | 1/05202/01 | 4 | Шайба плоская 16,4х28 ГОСТ 18123-82 |
| 40 | Шайба 16.01 | 4 | Шайба 16.01 ГОСТ 10906-78 |

# 9334-2822001-01 Установка тележки

# 9334-2822001-10

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01 | 10 | Сборочные единицы |
| 1 | 5320-2912624 | 4 | 4 | Буфер |
| 2 | 96742-0001110-05 | 1 | - | Тележка подкатная |
| 3 | 9334-08-0001120-05 | - | 1 | Тележка подкатная |
|  |  |  |  | Детали |
| 4 | 9674-2822025-01 | 8 | 8 | Болт (М22х1,5) взамен поз.5 |
| 5 | 9674-2822025 | 8 | 8 | Болт (М22х1,5) допускается замена на поз. 4 |
| 6 | 9674-2822027 | 8 | 8 | Шайба косая допускается замена на поз.14 |
| 7 | 96741-2912414 | 8 | 8 | Гайка стремянки |
|  |  |  |  | Стандартные изделия |
| 8 | 45 9816 1053 | 8 | 8 | Шайба 22Т ОСТ 37.001.115-75 |
| 11 | 1/59709/21 | 8 | 8 | Болт М10х1,25-6gх35 (ГОСТ 7798-70) |
| 12 | 1/21647/11 | 8 | 8 | Гайка Е М10х1,25-6Н (ГОСТ 5927-70) |
| 13 | 1/05168/70 | 8 | 8 | Шайба пружинная 10,2 (ГОСТ 6402-70) |
| 14 | - | 8 | 8 | Шайба 22.01 ( ГОСТ 10906-78) взамен поз.6 |

1-2

2-2

# 9334-08-2822010  Тележка

| Поз. | Номер детали | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 9334-08-2410002 | 1 | Ось со ступицами и тормозами |
| 3 | 9334-08-2410003 | 1 | Ось со ступицами и тормозами |
| 5 | 9334-08-2822110 | 1 | Рама для крепления подвески |
| 7 | 9334-08-2910002 | 1 | Подвеска (см.96742-2910002) |
| 9 | 9334-08-3101010 | 2 | Колесо с шиной допускается замена на поз.11 |
| 10 | 9334-08-3101011 | 2 | Колесо с шиной допускается замена на поз.12 |
| 11 | 43118-3101010 | 2 | Колесо с шиной взамен поз.9 |
| 12 | 43118-3101011 | 2 | Колесо с шиной взамен поз.10 |
|  |  |  | Детали |
| 14 | 9334-08-3000012 | 40 | Гайка крепления колес допускается замена поз.21 |
| 15 | 9334-08-3101031 | 4 | Переходник с поз.11,12 взамен поз.22 |
| 16 | 9334-08-3101032 | 4 | Кольцо уплотнительное с поз.11,12 взамен поз.22 |
| 17 | 96741-3101049 | 4 | Кронштейн с поз.22 |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 19 | V8 Г0СТ 8107-75 | 4 | Колпачок-ключик с поз.11,12 взамен поз.22 |
| 20 | V5-20 ГОСТ 8107-75 | 4 | Золотник с поз.11,12 взамен поз.22 |
| 21 | 250712 | 40 | Гайка крепления колес взамен поз.14 |
| 22 | УГ8-190 (11-3116010) | 4 | Удлинитель вентиля |

# 96741-2910002 Подвеска

# 9334-08-2910002 (01)

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 01 | Сборочные единицы |
| 1 | 93К5-2912012-02 | - | 2 | Рессора допускается замена на поз.2 |
| 1 | 4310-2912012 | 2 | - | Рессора задняя |
| 2 | 9385-2912012 | - | 2 | Рессора взамен поз.1 |
| 2 | 9385-2912012-01 | - | 2 | Рессора взамен поз.1 |
| 3 | 5320-2918052 | 2 | 2 | Кронштейн балансира задней подвески с осью |
| 4 | 55111-2918068 | 2 | 2 | Башмак рессоры с втулками и чашкой в сборе взаменпоз.5 |
| 5 | 55111-2918070 | 2 | 2 | Башмак рессоры со втулками допускается замена на поз.4 |
| 7 | 5320-2918180 | 2 | 2 | Кольцо уплотнительное башмака рессоры задней подвески в сборе |
| 8 | 5511-2919013 | 6 | 6 | Штанга реактивная задняяс пальцами взамен поз.9,10,11,12 |
| 9 | 96741-2919012 | 6 | 6 | Штанга реактивная с пальцами взамен поз. 8,10,11,12 |
| 10 | 5511-2919013-15 | 6 | 6 | Штанга реактивная с пальцами и гайками (с РМШ) взамен поз. 8,9,11,12 |
| 11 | РКЮИ 452919010 | 6 | 6 | Штанга реактивная взамен поз. 8,9,10,12 |
| 12 | 630-2919012-20 | 6 | 6 | Штанга реактивная с пальцами взамен поз. 8,9,10,11 |
| 13 | 9334-08-2918120-01 | 2 | 2 | Крышка башмака взамен поз.35,36 |
|  |  |  |  | Детали |
| 14 | 96741-2910094 | 8 | 8 | Шпилька |
| 15 | 96741-2910095 | 8 | 8 | Шпилька взамен поз.103 |
| 16 | 96741-2912408 | 4 | - | Стремянка рессоры допускается замена на поз.18 |
| 17 | 96742-2912408 | - | 4 | Стремянка рессоры |
| 18 | 4310-2912408 | 4 | - | Стремянка допускается замена на поз.15 |
| 20 | 4310-2912412-10 | 4 | 4 | Накладка стремянок задней рессоры взамен поз.21 |
| 21 | 96741-2912412 | 4 | 4 | Накладка стремянок задней рессоры взамен поз.20 |
| 23 | 4310-2912416 | 8 | 8 | Гайка стремянки взамен поз.24 |
| 24 | 96741-2912416 | 8 | 8 | Гайка М24х1,5-6Н взамен поз.23 |
| 27 | 96741-2912427-03 | 8 | 8 | Накладка |
| 28 | 96742-2912409 | 2 | 2 | Фиксатор взаменипоз.96 |
| 29 | 5320-2918184 | 2 | 2 | Чашка защитная сальника башмака применяется с поз.5 |
| 32 | 96741-2912485-02 | 4 | 4 | Палец опоры |
| 33 | 8602-2912550 | 8 | 8 | Гайка взамен поз.85 |
| 35 | 5320-2918120-20 | 2 |  | Крышка башмака взамен поз. 13, 36 |

1-4

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 01 |  |
| 36 | 9334-08-2918120 | 2 | 2 | Крышка башмака взамен поз. 13, 35 |
| 37 | 5320-2918122 | 2 | 2 | Прокладка допускается замена на поз.38 |
| 38 | 96741-2918122 | 2 | 2 | Прокладка взамен поз.37 |
| 39 | 5320-2918169 | 2 | 2 | Гайка башмака |
| 41 | 96741-2918169 | 2 | 2 | Гайка башмака взамен поз.39 |
| 42 | 5320-2918189 | 1 | - | Стяжка кронштейнов оси балансира задней подвески допускается замена на поз.43 |
| 43 | 96741-2918189 | 1 | 1 | Стяжка взамен поз.42 |
| 44 | 9334-08-2918189 | - | 1 | Стяжка взамен поз.45 |
| 45 | 9334-08-2918189-01 | - | 1 | Стяжка допускается замена на поз.44 |
| 46 | 96741-2918255 | 2 | 2 | Кольцо упорное взамен поз.47 |
| 47 | 65115-2918075 | 2 | 2 | Шайба упорная взамен поз.46 |
| 48 | 5511-2919031 | 6 | 6 | Гайка крепления пальца допускается замена на поз.50 |
| 49 | 96741-2919031 | 6 | 6 | Гайка крепления пальца взамен поз.48 |
| 50 | 5511-2919032 | 10 | 10 | Гайка крепления пальца взамен поз.51 |
| 51 | 96741-2919032 | 6 | 6 | Гайка крепления пальца с поз.8,9,10 |
| 52 | 93344-2919033 | 12 | 12 | Шайба плоская 33 с поз. 12 |
| 53 | 96741-2919094 | 2 | 2 | Кронштейн реактивной штанги взаменпоз.55 |
| 54 | 55111-2919032 | 12 | 12 | Гайка корончатая с поз.12 |
| 55 | 96741-2919094-04 | 2 | 2 | Кронштейн взамен поз.53 |
| 57 | 5320-2919105 | 8 | 8 | Втулка кронштейна допускается замена на поз.58 |
| 58 | 96741-2919105 | 8 | 8 | Втулка кронштейна взамен поз.57 |
| 63 | 96741-2919109 | 2 | 2 | Гайка стяжки допускается замена на поз.86 |
| 65 | 96741-2919111 | 2 | 2 | Заглушка стяжки допускается замена на поз.106. применятся с поз. 43,44 |
| 67 | 96741-2919112 | 4 | 4 | Шпилька башмака допускается замена на поз.77 |
|  |  |  |  | Стандартные изделия |
| 74 | 1/60436/21 | 16 | 16 | Болт М8-6gx25 |
| 75 | 1/59707/21 | 2 | 2 | Болт М10х1,25-6gх25 |
| 76 | 1/55413/21 | 2 | 2 | Болт М12х1,25-6gx75 |
| 77 | 1/59903/21 | 4 | 4 | Болт М20х1,5-6gx160 взамен поз.67 |
| 78 | 1/13070/21 | 8 | 8 | Болт М10х1,25-6gх40 |
| 80 | 1/21647/11 | 8 | 8 | Гайка ЕМ10х1,25-6Н |
| 81 | 251647 | 2 | 2 | Гайка самоконтрящаяся М12х1,25-6Н |
| 83 | 1/21643/11 | 12 | 12 | Гайка Е М20х1,5-6Н 4 шт. с поз.67 |
| 85 | 853518 | 8 | 8 | Гайка М27х1,5-6Н взамен поз.33 |
| 86 | 853516 | 2 | 2 | Гайка М42х1,5-6Н взамен поз.63 |
| 87 | 1/05206/01 | 16 | 16 | Шайба плоская 24,4х42 |

2-4

| Поз. | Обозначение | - | 01 | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1/26427/01 | 16 | - | Шайба плоская 8х12 |
| 90 | 1/05208/01 | 6 | 6 | Шайба плоская 30,6х54 |
| 91 | 1/05166/70 | 16 | 16 | Шайба пружинная 8 |
| 92 | 1/05168/70 | 2 | 2 | Шайба пружинная 10 |
| 93 | 1/05174/70 | 12 | 12 | Шайба пружинная 20 |
| 94 | 252164 | 8 | 8 | Шайба пружинная 27 ОСТ 37.001.115-75 |
| 95 | 252165 | 2 | 2 | Шайба пружинная 30 ОСТ 37.001.115-75 применяется с поз.8.9.10 |
| 96 | 33DIN 127 В цинк | 2 | 2 | Шайба пружинная 33 |
| 98 | 1/07974/01 | 8 | 8 | Шплинт разводной 4,7х40 |
| 99 | 1/07979/01 | 10 | 10 | Шплинт разводной 5,9х60 (10 шт с поз.12) |
| 103 | 853302-П29 | 8 | 8 | Шпилька М27х1,5-6gх86 взамен поз.14 |
| 106 | 864313-П | 2 | 2 | Пробка взамен поз.65 |

3-4

4-4

# 9334-08-3101010 Колесо с шиной

# 9334-08-3101011

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 4310-3101015 | 1 | Колесо дисковое 310-533 или 1220-400-533 |
| 2 | 659.3101012 | 1 | Колесо дисковое 533-310 взамен поз.1 |
| 3 | 4310-3101302 | 4 | Груз балансировочный |
|  |  |  | Детали |
| 5 | 4310-3101026 | 1 | Кольцо замочное |
| 6 | 4310-3101027 | 1 | Кольцо бортовое |
| 8 | 9334-08-3101031 | 1 | Переходник |
| 9 | 9334-08-3101032 | 1 | Кольцо уплотнительное |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 11 | 425/85 R21 (Омск) | 1 | Шина пневматическая взамен поз. 12,14 |
| 12 | 425/85R21 КАМА-1260 (повышенной проходимости) | 1 | Шина пневматическая с регулируемым давлением НС 18 156G ТУ 38.604-11-02-95 взамен поз.11,14 |
| 14 | 425/85R21 КАМА-1260-01 (универсальный протектор) | 1 | Шина пневматическая с регулируемым давлением НС 18 156G ТУ 38.604-11-02-95 взамен поз.11,12 |
| 16 | V8 Г0СТ 8107-75 | 1 | Колпачок-ключик |
| 18 | V5 Г0СТ 8107-75 | 1 | Золотник |

# 9334-3105000-10 Установка запасного колеса

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 3 | 96741-3105010-031 | 1 | Держатель запасного колеса |
| 4 | 9334-3105030-10 | 1 | Ворот |
| 5 | 9334-10-3105861-20 | 1 | Канат |
| 6 | 9334-3105001-10 | 1 | Труба в сборе |
|  |  |  | Детали |
| 8 | 9334-3105007-10 | 1 | Палец |
| 9 | 5320-3925231 | 1 | Втулка обжимная |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 12 | 1/55404/21 | 2 | Болт М12х1,25-6gх30 ГОСТ 7798-70 |
| 14 | 1/21643/11 | 4 | Гайка Е М20х1,5-6Н |
| 15 | 1/61015/11 | 2 | Гайка Е М12х1,25-6Н ГОСТ 5927-70 |
| 17 | 1/05204/01 | 2 | Шайба плоская 20,4х35 ГОСТ 18123-82 |
| 18 | 1/05200/01 | 3 | Шайба плоская 12,2х22 ГОСТ 18123-82 |
| 20 | 1/05170/70 | 2 | Шайба пружинная 12,2 |
| 22 | 1/07969/01 | 1 | Шплинт разводной 3,7х25 |
| 23 | 1/07346/01 | 2 | Шплинт разводной 2,7х30 |
| 25 | 260087 | 1 | Палец 12х35.016 |
|  |  |  | Прочие изделия |
| 1 | 9334-08-3101010 | 1 | Колесо с шиной взамен поз.2 |
| 2 | 9334-08-3101011 | 1 | Колесо с шиной взамен поз.1 |

# 9334-3105030-10  Ворот

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 5511-3105050 | 1 | Опора |
|  |  |  | Детали |
| 5 | 9334-3105849-10 | 1 | Вал ворота |
| 6 | 5410-3105885 | 1 | Защелка ворота держателя запасного колеса |
| 7 | 96741-3105899 | 1 | Пружина защелки ворота |
| 8 | 5410-3105903 | 1 | Храповик ворота держателя запасного колеса |
| 9 | 5410-3105907 | 6 | Пружина тарельчатая |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 14 | 1/07972/01 | 1 | Шплинт разводной 4,7х30 |
| 15 | 1/07350/01 | 1 | Шплинт разводной 4,7х50 |
| 16 | 853514 | 1 | Гайка Ек М24х1,5-6Н |

# 9334-3500001-01 Привод пневматических тормозов (с АБС)

# 9334-04-3500001-01

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 04 | Сборочные единицы |
| 5 | 93341-3506470-07 | 1 | - | Трубка 12 мм (питающей магистрали) |
| 6 | 93341-3506490-07 | 1 | - | Трубка 12мм (управляющей магистрали) |
| 5 | 93341-3506580-07 | - | 1 | Трубка 12 мм (питающей магистрали) |
| 6 | 93341-3506590-07 | - | 1 | Трубка 12мм (управляющей магистрали) |
| 8 | 8602-3506072-01 | 4 | 4 | Шланг гибкий (L=740мм) |
| 10 | 93341-3506070-07 | 1 | 1 | Трубка 12мм между ресиверами |
| 11 | 8332-3522160 | 1 | - | Трубка от АБС к ресиверу |
| 11 | 8332-3522270 | - | 1 | Трубка от АБС к ресиверу |
| 12 | 93341-3506230-07 | 1 | 1 | Трубка12мм от АБС к РТС |
| 14 | 93341-3506130-07 | 1 | - | Трубка 12мм от воздухораспределителя к ресиверу |
| 14 | 93341-3506220-07 | - | 1 | Трубка 12мм от воздухораспределителя к ресиверу |
| 15 | 93341-3506490-07 | 1 | - | Трубка 12мм от воздухораспределителя к РТС |
| 15 | 93341-3506560-07 | - | 1 | Трубка 12мм от воздухораспределителя к РТС |
| 19 | 93341-3506250-07 | 2 | 2 | Трубка 12мм от тормозной камеры к АБС |
| 20 | 9334-3500042 | 4 | 4 | Хомут |
| 22 | 9674-3513015 | 2 | 2 | Баллон (ресивер основной) |
|  |  |  |  | Детали |
| 26 | 861030 | 4 | 4 | Угольник ввертный М16хМ20 |
| 28 | 96741-3506523 | 16 | 16 | Кольцо уплотнительное d 12 |
| 29 | 8602-3522174-01 | 3 | 3 | Штуцер проходной (М16хМ18) с поз. 82 -4шт |
| 30 | 53205-3401228 | 30 | 35 | Хомут |
| 32 | 9674-3506394 | 2 | 2 | Пробка М22 с поз.75-3шт |
| 33 | 96742-3522175 | 1 | 1 | Штуцер (М22хМ24) |
| 34 | 9674-3506231 | 2 | 2 | Штуцер проходной(М22хМ22) |
| 35 | 9674-3522169 | 5 | 5 | Штуцер (М22хМ18) с поз.75-2шт, с поз.82 -4шт |
| 36 | 8602-3522175 | 1 | 1 | Штуцер (М26хМ24) |
| 37 | 8602-3522226 | 1 | 1 | Прокладка |
| 38 | 9334-3500029 | 8 | 9 | Скоба |
| 39 | 9674-3500034 | 1 | 1 | Угольник ввертный (М18х3/8") c поз.75-4шт |
| 41 | 9674-3522171 | 2 | 2 | Переходник (М22х3/8") с поз.75-5шт |
| 42 | 96741-3506524 | 11 | 11 | Кольцо уплотнительное d16 c поз.82-12шт |
| 43 | 96741-3506547 | 13 | 13 | Скоба d22 c поз.75-14шт, с поз.82-12шт. |
| 44 | 96741-3506544 | 11 | 11 | Скоба d16 c поз.82-12шт |
| 45 | 96741-3506527 | 13 | 13 | Кольцо уплотнительное d22 с поз.75-14шт, с поз.82-12шт |
| 46 | 96931-3506399 | 2 | 2 | Переходник (М16хМ20) |
| 47 | 9693-3506051-02 | 2 | 2 | Пробка М16 |
| 48 | 96741-3506091 | 2 | 2 | Тройник М18хМ20хМ22 |
|  |  |  |  | Стандартные изделия |
| 50 | 1/09024/21 | 16 | 18 | Болт М6-6gх20 |
| 51 | 1/60438/21 | 2 | 2 | Болт М8-6gx30 |
| 53 | 1/12347/21 | 4 | 4 | Болт М10х1,25-6gх45 |
| 55 | 1/58962/11 | 16 | 18 | Гайка Е М6-6H |
| 56 | 1/61008/11 | 2 | 2 | Гайка Е М8-6H |
| 57 | 1/21647/11 | 12 | 12 | Гайка Е М10х1,25-6Н |
| 58 | 1/07914/11 | 4 | 4 | Гайка низкая М16х1,5-6H |
| 60 | 1/07268/21 | 4 | 4 | Гайка низкая М22х1,5-6H |
| 61 | 1/07267/21 | 2 | 2 | Гайка низкая М20х1,5-6H |
| 62 | 1/05166/70 | 2 | 2 | Шайба пружинная 8,15 ГОСТ 6402-70 |
| 63 | 1/05168/70 | 12 | 12 | Шайба пружинная 10,2 ГОСТ 6402-70 |
| 64 | 1/05164/70 | 16 | 18 | Шайба пружинная 6,15 |
| 65 | 1/02634/60 | 8 | 8 | Прокладка 22,1х28х1,5 |
|  |  |  |  | Прочие изделия |
| 70 | 100-3513110 | 2 | 2 | Кран слива конденсата |
| 72 | 100-3515310-01 | 4 | 4 | Клапан контрольного вывода замена поз. 73 |

1-3

| Поз. | Обозначение | - | 04 | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 100-3513310 | 4 | 4 | Клапан контрольного вывода взамен 72 |
| 74 | 100-3531008 | 1 | 1 | Клапан воздухораспределительный с краном замена на поз.75или82 |
| 75 | 12.3531010 | 1 | 1 | Клапан воздухораспределительный с краном взамен поз.74 или82 |
| 77 | 12.3511310 | 2 | 2 | Фильтр магистральный |
| 78 | 100-3521110 | 1 | 1 | Головка соединительного типа "Палм" взамен поз.83 |
| 79 | 100-3521111 | 1 | 1 | Головка соединительного типа "Палм" взамен поз.84 |
| 81 | СБИТ.305122.003 | 3 | 3 | Сетка |
| 82 | 7494.3531010-01 | 1 | 1 | Клапан воздухораспределительный замена поз.74 или 75 |
| 83 | 7492.35.21.113 | 1 | 1 | Головка соединительного типа "Палм" замена поз.78 |
| 84 | 7492.35.21.114 | 1 | 1 | Головка соединительного типа "Палм" замена поз.79 |
| 89 | 400 500 0810 | 1 | 1 | Клапан АБС с блоком управления «Vario Compact» |
| 90 | 449 615 030 0 | 1 | 1 | Кабель диагностики |
| 91 | 449 125 100 0 | 1 | 1 | Кабель питания с розеткой ISO76 38 |
| 92 | 449 712 030 0 | 4 | 4 | Удлинитель кабеля датчика |
| 95 | 53205-3506435 | 5 | 5 | Лента спиральная 22х18х19 ТУ 22-45-001-10841338-93 |
| 96 | 53205-3506433 | 8 | 8 | Лента спиральная 12х9х11 ТУ 22-45-001-10841338-93 |

2-3

3-3

# 9334-3500001-02 Привод пневматических тормозов (без АБС)

# 9334-04-3500001-02

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 04 | Сборочные единицы |
| 5 | 93341-3506470-07 | 1 | - | Трубка 12 мм (питающей магистрали) |
| 6 | 93341-3506490-07 | 1 | - | Трубка 12мм (управляющей магистрали) |
| 5 | 93341-3506580-07 | - | 1 | Трубка 12 мм (питающей магистрали) |
| 6 | 93341-3506590-07 | - | 1 | Трубка 12мм (управляющей магистрали) |
| 10 | 93341-3506070-07 | 1 | 1 | Трубка 12мм между ресиверами |
| 11 | 8332-3522160 | 1 | - | Трубка от АБС к ресиверу |
| 11 | 8332-3522270 | - | 1 | Трубка от АБС к ресиверу |
| 14 | 93341-3506130-07 | 1 | - | Трубка 12мм от воздухораспределителя к ресиверу |
| 14 | 93341-3506220-07 | - | 1 | Трубка 12мм от воздухораспределителя к ресиверу |
| 15 | 93341-3506490-07 | 1 | - | Трубка 12мм от воздухораспределителя к РТС |
| 15 | 93341-3506560-07 | - | 1 | Трубка 12мм от воздухораспределителя к РТС |
| 20 | 9334-3500042 | 4 | 4 | Хомут |
| 22 | 9674-3513015 | 2 | 2 | Баллон (ресивер основной) |
|  |  |  |  | Детали |
| 27 | 8602-3522174-01 | 1 | 1 | Штуцер (с поз.82) |
| 28 | 96741-3506523 | 10 | 10 | Кольцо уплотнительное (d 12) |
| 29 | 96741-3506092 | 1 | 1 | Тройник ввертной (М18хМ18х3/8") |
| 30 | 53205-3401228 | 15 | 20 | Хомут |
| 32 | 9674-3506394 | 2 | 2 | Пробка М22 с поз.75-3шт |
| 33 | 96742-3522175 | 2 | 2 | Штуцер (М22хМ24) |
| 34 | 9674-3506231 | 2 | 2 | Штуцер проходной(М22хМ22) |
| 35 | 9674-3522169 | 5 | 5 | Штуцер (М22хМ18) с поз.75-4шт, с поз.82 -7шт |
| 38 | 9334-3500029 | 8 | 9 | Скоба |
| 39 | 9674-3500034 | 4 | 4 | Угольник ввертный (М18х3/8") c поз.75 |
| 41 | 9674-3522171 | 1 | 1 | Переходник (М22х3/8") с поз.75-5шт |
| 42 | 96741-3506524 | 1 | 1 | Кольцо уплотнительное d16 c поз.82 |
| 43 | 96741-3506547 | 15 | 15 | Скоба d22 c поз.75-16шт, с поз.82-14шт. |
| 44 | 96741-3506544 | 1 | 1 | Скоба d16 c поз.82 |
| 45 | 96741-3506527 | 15 | 15 | Кольцо уплотнительное d22 с поз.75-16шт, с поз.82-14шт |
| 46 | 96741-3506525 | 2 | 2 | Кольцо уплотнительное d18 |
|  |  |  |  | Стандартные изделия |
| 50 | 1/09024/21 | 16 | 18 | Болт М6-6gх20 |
| 53 | 1/12347/21 | 4 | 4 | Болт М10х1,25-6gх45 |
| 55 | 1/58962/11 | 16 | 18 | Гайка Е М6-6H |
| 57 | 1/21647/11 | 10 | 10 | Гайка ЕМ10х1,25-6Н |
| 60 | 1/07268/21 | 4 | 4 | Гайка низкая М22х1,5-6H замена поз.61 |
| 61 | 1/07914/11 | 4 | 4 | Гайка М16х1,5-6H при поставке в МО РФ с поз.83,84 взамен поз.60 |
| 63 | 1/05168/70 | 10 | 10 | Шайба пружинная 10,2 ГОСТ 6402-70 |
| 64 | 1/05164/70 | 16 | 18 | Шайба пружинная 6,15 |
| 65 | 1/02634/60 | 6 | 6 | Прокладка 22,1х28х1,5 при поставке в МО РФ -4 шт |
| 66 | 1/02570/60 | 2 | 2 | Прокладка при поставке в МО РФ с поз.83,84 |
|  |  |  |  | Прочие изделия |
| 68 | 53205-3506435 | 5 | 5 | Лента спиральная 22х18х19 ТУ 22-45-001-10841338-93 |
| 69 | 53205-3506433 | 8 | 8 | Лента спиральная 12х9х11 ТУ 22-45-001-10841338-93 |
| 70 | 100-3513110 | 2 | 2 | Кран слива конденсата |
| 72 | 100-3515310-01 | 2 | 2 | Клапан контрольного вывода замена поз. 73 |

1-3

| Поз. | Обозначение | - | 04 | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 100-3513310 | 4 | 4 | Клапан контрольного вывода взамен 72 |
| 74 | 100-3531008 | 1 | 1 | Клапан воздухораспределительный с краном замена на поз.75или82 |
| 75 | 12.3531010 | 1 | 1 | Клапан воздухораспределительный с краном взамен поз.74 или82 |
| 77 | 12.3511310 | 2 | 2 | Фильтр магистральный |
| 78 | 100-3521110 | 1 | 1 | Головка соединительного типа "Палм" взамен поз.83 |
| 79 | 100-3521111 | 1 | 1 | Головка соединительного типа "Палм" взамен поз.84 |
| 81 | СБИТ.305122.003 | 3 | 3 | Сетка |
| 82 | 7494.3531010-01 | 1 | 1 | Клапан воздухораспределительный замена поз.74 или 75 |
| 83 | 7492.35.21.113 | 1 | 1 | Головка соединительного типа "Палм" замена поз.78 |
| 84 | 7492.35.21.114 | 1 | 1 | Головка соединительного типа "Палм" замена поз.79 |

2-3

3-3

# 9334-08-3502120 Кронштейн правый

# 9334-08-3502121 Кронштейн левый

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 120 | 121 | Сборочные единицы |
| 1 | 9334-08-3502124 | 1 |  | Кронштейн правый |
| 2 | 9334-08-3502125 |  | 1 | Кронштейн левый |
|  |  |  |  | Детали |
| 3 | 96741-3501117 | 2 | 2 | Кольцо уплотнительное |
| 4 | 2233-3501126 | 1 | 1 | Втулка допускается замена на поз.5 |
| 5 | 96741-3501126 | 1 | 1 | Втулка взамен поз.4 |

# 9693-3502128 Опора разжимного кулака

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9693-3502128 | 1 | Опора разжимного кулака |
| 2 | 9693-3502129 | 1 | Опора кулака |
| 3 | 96741-3501126 | 1 | Втулка |
| 4 | 96741-3501117 | 2 | Кольцо уплотнительное |

# 9334-3508001 Установка привода стояночного тормоза

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 9334-2801350-02 | 1 | Опора блоков |
| 2 | 9674-3508110-01 | 1 | Привод передний |
| 5 | 9334-3508180 | 1 | Трос в сборе |
|  |  |  | Детали |
| 11 | 5511-3105063 | 11 | Ось |
| 12 | 5511-3105235-10 | 7 | Блок |
| 14 | 96742-3508085 | 6 | Ограничитель |
| 16 | 96741-3508315-031 | 4 | Планка |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 21 | 1/13069/21 | 4 | Болт М10х1,25-6gх30 ГОСТ 7798-70 |
| 22 | 1/55405/21 | 4 | Болт М12х1,25-6gх35 ГОСТ 7798-70 |
| 27 | 1/21647/11 | 4 | Гайка Е М10х1,25-6Н |
| 28 | 1/61015/11 | 4 | Гайка Е М12х1,25-6Н ГОСТ 5927-70 |
| 32 | 1/05168/70 | 4 | Шайба пружинная 10,2 ГОСТ 6402-70 |
| 33 | 1/05170/70 | 4 | Шайба пружинная 12,2 |
| 38 | 1/07336/01 | 22 | Шплинт разводной 2,7х25 |

1-2

2-2

# 9334-08-3508001 Установка привода стояночного тормоза

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 9334-2801350-02 | 1 | Опора блоков |
| 2 | 96931-3508110 | 1 | Привод передний |
| 5 | 9334-08-3508180 | 1 | Трос в сборе |
|  |  |  | Детали |
| 11 | 5511-3105063 | 11 | Ось |
| 12 | 5511-3105235-10 | 7 | Блок |
| 14 | 96742-3508085 | 6 | Ограничитель |
| 15 | 96931-3508197 | 1 | Кронштейн |
| 16 | 96741-3508315-031 | 4 | Планка |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 21 | 1/13069/21 | 4 | Болт М10х1,25-6gх30 ГОСТ 7798-70 |
| 22 | 1/55405/21 | 4 | Болт М12х1,25-6gх35 ГОСТ 7798-70 |
| 27 | 1/21647/11 | 4 | Гайка Е М10х1,25-6Н ГОСТ 5927-70 |
| 28 | 1/61015/11 | 4 | Гайка Е М12х1,25-6Н ГОСТ 5927-70 |
| 32 | 1/05168/70 | 4 | Шайба пружинная 10,2 ГОСТ 6402-70 |
| 33 | 1/05170/70 | 4 | Шайба пружинная 12,2 |
| 38 | 1/07336/01 | 22 | Шплинт разводной 2,7х25 |

1-2

2-2

# 9674-3508110-01 Привод передний

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9674-3508110-01 | 1 | Привод передний |
| 2 | 9674-3508116-01 | 1 | Винт |
| 3 | 9674-3508024-01 | 1 | Рукоятка |
| 4 | 9674-3508118 | 1 | Винт |
| 5 | 9674-3508164 | 1 | Ручка |
| 6 | 9674-3508166 | 1 | Стержень |
| 7 | 9674-3508167 | 1 | Вилка |
| 8 | 9674-3508169 | 1 | Пружина |
| 9 | 9674-3508170 | 1 | Шайба |
| 10 | 1/05343/00 | 1 | Заклепка 5х20 |
| 11 | 9674-3508120 | 1 | Корпус передний |
| 12 | 9674-3508138 | 1 | Гайка привода |
| 13 | 9674-3508172 | 1 | Крышка |
| 14 | 1/61062/11 | 1 | Гайка Ек М12х1,25-6Н |
| 15 | 864006-П | 1 | Масленка кг 1/8 |
| 16 | 1/05200/01 | 1 | Шайба плоская 12х22 |
| 17 | 1/05204/01 | 1 | Шайба плоская 20х35 |
| 18 | 1/07346/01 | 1 | Шплинт разводной 3х30 |

# 96931-3508110  Привод передний

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 96931-3508118 | 1 | Винт |
| 2 | 9674-3508120 | 1 | Корпус передний |
| 3 | 9674-3508138 | 1 | Гайка привода |
| 4 | 96931-3508024 | 1 | Рукоятка |
|  |  |  | Детали |
| 6 | 9674-3508172 | 1 | Крышка |
| 7 | 96931-3508193 | 2 | Серьга |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 8 | 1/61062/11 | 1 | Гайка Ек М12х1,25-6Н |
| 12 | 260093 | 2 | Палец 12х50 |
| 13 | 1/05200/01 | 3 | Шайба плоская 12,2х22 ГОСТ 18123-82 |
| 15 | 1/05204/01 | 1 | Шайба плоская 20,4х35 ГОСТ 18123-82 |
| 46 | 1/07346/01 | 3 | Шплинт разводной 2,7х30 |
| 11 | 864006 | 1 | Масленка 1.3.Ц6.хр ГОСТ 19853-74 |

# 9334-3508180 Трос в сборе

# 9334-08-3508180

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 08 | Детали |
| 1 | 9674-3508179 | 4 | 4 | Колодка |
| 2 | 9674-3508180 | 4 | 4 | Скоба |
| 4 | 9674-3508183 | 2 | 2 | Коуш |
| 5 | 9334-3508382 | 1 | - | Трос Канат 6,2-Г-В-С-Н-Р-1770/170 ГОСТ2688-80 L=6050мм |
| 5 | 9334-08-3508182 | - | 1 | Трос Канат 6,2-Г-В-С-Н-Р-1770/170 ГОСТ2688-80 L=6450мм |
|  |  |  |  | Стандартные изделия |
| 7 | 1/61008/11 | 8 | 8 | Гайка Е М8-6H ГОСТ 5927-70 |
| 9 | 1/05166/70 | 8 | 8 | Шайба пружинная 8,15 ГОСТ 6402-70 |

96742-3533210  Установка штанги РТС (регулятор тормозных сил)

# 9334-08-3533210(01)

9693-3533210 (02)

9693-3533210-01 (03)

96742-3533210-30 (04)

96741-3533210-30 (05)

9509-3533210 (06)

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Сборочные единицы |
| 1 | 96742-3533200 | 1 |  |  |  |  |  |  | Штанга РТС |
| 1 | 9334-08-3533200 |  | 1 |  |  |  |  |  | Штанга РТС |
|  | 9693-3533200 |  |  | 1 |  |  |  |  | Штанга РТС |
| 1 | 9693-3533200-01 |  |  |  | 1 |  |  |  | Штанга РТС |
| 1 | 96742-3533200-30 |  |  |  |  | 1 |  |  | Штанга РТС |
| 1 | 96741-3533200-30 |  |  |  |  |  | 1 |  | Штанга РТС |
| 1 | 9509-3533200 |  |  |  |  |  |  | 1 | Штанга РТС |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Детали |
| 3 | 96742-3533213 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Стойка |
| 4 | 96742-3533214 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Компенсатор |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стандартные изделия |
| 8 | 1/21647/11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Гайка Е М10х1,25-6Н |
| 9 | 1/05168/70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Шайба пружинная 10 ГОСТ 6402-70 |
| 11 | 1/59716/31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Болт М10х1,25-6gх90 |
| 12 | 1/26443/01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Шайба плоская 10х35 |

# 9334-3700010 Установка  электрооборудования

# 9334-01-3700010

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 01 | Сборочные единицы |
| 1 | 9334-3716020 | 1 | 1 | Установка задних фонарей |
|  |  |  |  | Детали |
| 8 | 96742-3724015 | 2 | 2 | Втулка проходная для электропроводки |
|  |  |  |  | Стандартные изделия |
| 10 | 1/32801/01 | 4 | 4 | Винт с цилиндрической головкой и крестообразным шлицем М8х45 |
| 13 | 1/58962/11 | 16 | 16 | Гайка Е М6-6H (ГОСТ 5927-70) |
| 14 | 1/61008/11 | 4 | 4 | Гайка Е М8-6H (ГОСТ 5927-70) |
| 20 | 1/05164/70 | 16 | 16 | Шайба пружинная 6,15 ( ГОСТ 6402-70) |
| 21 | 1/05166/70 | 4 | 4 | Шайба пружинная 8,15 (ГОСТ 6402-70) |
|  |  |  |  | Прочие изделия |
| 29 | ГФ 1.15 | 2 | 2 | Фонарь передний ГФ 1.15 |
| 30 | Фонарь ГФ 1.25 | 6 | 6 | Фонарь боковой габаритный ГФ 1,25 |
| 31 | ГФ1.008 | 8 | 8 | Уплотнитель ГФ1.008 |
| 32 | 9334.010 | 1 | 1 | Кабель основной |
| 33 | 9334.030 | 1 |  | Кабель задний левый |
|  | 9334.030-01 |  | 1 | Кабель задний левый |
| 34 | 9334.032 | 1 |  | Кабель задний правый |
|  | 9334.032-01 |  | 1 | Кабель задний правый |
| 36 | 9334.061 | 1 | 1 | Кабель боковой |
| 38 | 45 7372 2105 | 1 | 1 | Розетка штепсельная ПС 325 |
| 40 | 45 7372 2169 | 1 | 1 | Розетка штепсельная ПС 326 |
| 42 | 53205-3401228 | 200 | 200 | Хомут |
| 44 | 53205-3506435 | 36 | 36 | Лента спиральная |

1-3

2-3

3-3

# 9334-3700010 Э4  Схема электрическая соединений

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Х1 | 1 | Вилка ПС325(тип 24N) допускается замена на СНЦ 124-7/45PO34-2 |
| - | Х2 | 1 | Вилка ПС326 (тип 24S) допускается замена на СНЦ 125-7/45PO34-2 |
| - | X3, X4 | 2 | Розетка СЦ5.601.203 допускается замена на СЦ 5.601.202 |
| - | Х5,Х6 | 2 | Вилка СЦ5.501.203 допускается замена на СЦ5.501.202 |
| - | Х7 | 1 | Розетка СЦ7.601607 ТУ 4573-002-07585144-99 |
| - | Х8 | 1 | Вилка СЦ7.501607 ТУ 4573-002-07585144-99 |
| - | Х9,Х11,Х12 | 3 | Розетка СЦАЗ-2-6-Р Ф53.64.7.055ТУ |
| - | Х10 | 1 | Вилка СЦАЗ-2-6-В-01 Ф50.005.035 ТУ |
| - | Х13 | 1 | Розетка переносной лампы ПС400 |
| - | Е1,Е2 | 2 | Фонарь передний ГФ 1.15 |
| - | Е3-Е8 | 6 | Фонарь боковой габаритный ГФ 1.25 допускается замена на ФМ 01.24-01 |
| - | Е11,Е12 | 2 | Фонарь номерного знака ЕС 12.03-24 |
| - | Е13 | 1 | Фонарь контурный ГФ 3.4-20 |
| - | Е14 | 1 | Фонарь контурный ГФ 3.4-21 |
| - | Е15 | 2 | Фонарь задний 56.3776 допускается замена на ФЗ2124П 8513716-01 |
| - | Х14,Х15 | 2 | Розетка СЦ5.601.202 |

1-2

2-2

# 9334-01- 3700010 Э4  Схема электрическая соединений

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Х1 | 1 | Вилка ПС325(тип 24N) допускается замена на СНЦ 124-7/45PO34-2 |
| - | Х2 | 1 | Вилка ПС326 (тип 24S) допускается замена на СНЦ 125-7/45PO34-2 |
| - | X3, X4 | 2 | Розетка СЦ5.601.203 допускается замена на СЦ 5.601.202 |
| - | Х5,Х6 | 2 | Вилка СЦ5.501.203 допускается замена на СЦ5.501.202 |
| - | Х7 | 1 | Розетка СЦ7.601607 ТУ 4573-002-07585144-99 |
| - | Х8 | 1 | Вилка СЦ7.501607 ТУ 4573-002-07585144-99 |
| - | Х9,Х11,Х12 | 3 | Розетка СЦАЗ-2-6-Р Ф53.64.7.055ТУ |
| - | Х10 | 1 | Вилка СЦАЗ-2-6-В-01 Ф50.005.035 ТУ |
| - | Х13 | 1 | Розетка переносной лампы ПС400 |
| - | Е1,Е2 | 2 | Фонарь передний ГФ 1.15 |
| - | Е3-Е10 | 8 | Фонарь боковой габаритный ГФ 1.25 допускается замена на ФМ 01.24-01 |
| - | Е11,Е12 | 2 | Фонарь номерного знака ЕС 12.03-24 |
| - | Е13 | 1 | Фонарь контурный ГФ 3.4-20 |
| - | Е14 | 1 | Фонарь контурный ГФ 3.4-21 |
| - | Е15 | 2 | Фонарь задний 56.3776 допускается замена на ФЗ2124П 8513716-01 |
| - | Е16 | 1 | Фонарь задний 561.3776АА допускается замена на ФЗ 21.24П, 8512.3716-01 |
| - | Х14,Х15 | 2 | Розетка СЦ5.601.202 |

1-2

2-2

# 9334-3716020 Установка задних фонарей

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Детали |
| 1 | 93341-3716021-08 | 2 | Кожух защитный |
| 3 | 65115-3731219-91 | 2 | Уплотнитель |
| 5 | 9674-3716016 | 1 | Кольцо нажимное розетки 2х полюсной |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 10 | 1/33004/01 | 3 | Винт с потайной головкой и крестообразным шлицем М5х45 (ГОСТ 17475-80) |
| 12 | 1/32742/01 | 12 | Винт с цилиндрической головкой и крестообразным шлицем М5х16 (ГОСТ 17473-80) |
| 13 | 1/32760/01 | 8 | Винт с цилиндрической головкой и крестообразным шлицем М6х12 (ГОСТ17473-80) |
| 14 | 1/58964/11 | 15 | Гайка Е М5-6Н (ГОСТ 5927-70) |
| 15 | 1/58962/11 | 8 | Гайка Е М6-6H (ГОСТ 5927-70) |
| 16 | 1/61008/11 | 4 | Гайка Е М8-6H (ГОСТ 5927-70) |
| 18 | 1/11954/70 | 15 | Шайба пружинная 5 (ГОСТ 6402-70) |
| 19 | 1/05164/70 | 8 | Шайба пружинная 6 (ГОСТ 6402-70) |
| 20 | 1/05166/70 | 4 | Шайба пружинная 8 (ГОСТ 6402-70) |
|  |  |  | Прочие изделия |
| 22 | 45 7373 5129 | 2 | Световозвращатель ФП 401Б ТУ 37.003.079-80 |
| 24 | 45 7372 6195 | 2 | Фонарь освещения номерного знака ФП 134-Б |
|  | или | 2 | Фонарь освещения номерного знака ФП134-Б ТУ 37.003.675-82 |
| 26 | - | 1 | Фонарь контурный ГФ3.4-20 |
| 27 | - | 1 | Фонарь контурный ГФ3.4-21 |
| 28 | 45 7373 2044 | 1 | Розетка переносной лампы ПС 400 ТУ 37.003.228-78 |
| 30 | 53205-3401228 | 8 | Хомут допускается замена на стяжку кабельную «Mikoloc 4.5х200»(на рис. условно не показан) |
| 32 | 45 7372 0960 | 2 | Фонарь задний 56.3776 |
| - |  | 2 | или Фонарь задний 21.24П |
| - |  | 2 | или Фонарь задний 8512.3716-01 |

# 9334-3919000 Установка ЗИП

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 6606-3919010 | 1 | Ящик для зип в сборе |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 3 | 1/59707/21 | 4 | Болт М10х1,25-6gх25 ГОСТ 7798-70 |
| 4 | 1/21647/11 | 4 | Гайка Е М10х1,25-6Н ГОСТ 5927-70 |
| 5 | 1/05168/70 | 4 | Шайба пруж. 10,2 ГОСТ 6402-70 |

# 6606-3919010 Ящик для ЗИП в сборе

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6606-3919025 | 1 | Дверка в сборе |
| 2 | 6606-3919033 | 1 | Уплотнитель (профиль ПР-074 ТУ 38.105.1902-89, L=1662 мм) |

Примечание: сварные детали не указаны

# 6606-3919025 Дверка в сборе

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6606-3919028 | 1 | Петля в сборе |
| 2 | 9674-3919040 | 1 | Замок с защелкой типа ЗМЧ |
| 3 | 6606-3919026 | 1 | Дверка |
| 4 | 9674-8027052 | 1 | Ручка дверная |
| 5 | 1/09020/21 | 4 | Болт ТЕМ6-6gх12 |
| 6 | 1/58962/11 | 4 | Гайка ЕМ6-6Н |
| 7 | 1/05164/70 | 4 | Шайба пружинная 6 |

# 9674-3919040 Замок с защелкой типа ЗМЧ

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9674-3919041 | 1 | Основание |
| 2 | 9674-3919042 | 1 | Планка |
| 3 | 9674-3919043 | 1 | Пружина |
| 4 | 9674-3919044 | 1 | Скоба |
| 5 | 9674-3919045 | 1 | Упор |
| 6 | 9674-3919051 | 1 | Защелка |
| 7 | 9674-3919052 | 1 | Штифт |
| 8 | 9674-3919061 | 1 | Крышка |
| 9 | 9674-3919062 | 1 | Ось |
| 10 | 9674-3919063 | 1 | Рычаг |
| 11 | 9674-6305050 | 1 | Ключ |
| 12 | 9674-6305053 | 1 | Стержень ключа |
| 13 | 9674-6305054 | 1 | Рукоятка |
| 14 | 9674-6305055 | 1 | Ось |
| 15 | 1/03893/01 | 4 | Винт ТС с цилиндрической головкой и фрезерованным шлицем М5-6gх10 |
| 16 | 1/11954/70 | 4 | Шайба пружинная 5 |

# 9334-3926010 Установка противооткатных упоров

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 9674-3927010 | 2 | Упор противооткатный |
|  |  |  | Детали |
| 2 | 96741-3926012 | 2 | Ограничитель |
| 3 | 96741-3926013 | 2 | Скоба |
| 4 | ПР 00.00.411 | 2 | Пружина |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 5 | 862105 | 2 | Гайка-барашек |
| 6 | 1/61008/11 | 6 | Гайка Е М8-6H ГОСТ 5927-70 |
| 7 | 1/05196/01 | 2 | Шайба плоская 8,15х17 ГОСТ 18123-82 |
| 8 | 1/05166/70 | 2 | Шайба пружинная 8,15 ГОСТ 6402-70 |

# 9334-8500020-10  Платформа

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 9334-2801281-10 | 1 | Основание платформы |
| 2 | 8332-8502020 | 8 | Борт боковой допускается замена на поз.2а |
| 2а | 53215-8502010-73 | 8 | Борт боковой взамен поз.2 |
| 3 | 53215-8502040-73 | 1 | Стойка передняя правая |
| 4 | 53215-8502041-73 | 1 | Стойка передняя левая |
| 5 | 53215-8502060-73 | 6 | Стойка средняя |
| 6 | 53215-8502070-73 | 1 | Стойка задняя правая |
| 7 | 53215-8502071-73 | 1 | Стойка задняя левая |
| 8 | 53215-8502090-70 | 16 | Буфер ограничительный |
| 9 | 8332-8503020 | 1 | Борт задний допускается замена на поз.9а |
| 9а | 53215-8503010-73 | 1 | Борт задний взамен поз.2 |
| 10 | 6350-8503040-70 | 1 | Подножка |
| 11 | 8332-8504020 | 1 | Борт передний допускается замена на поз.11а |
| 11а | 53215-8504010-73 | 1 | Борт передний взамен поз.11 |
| 12 | 8332-8504140 | 1 | Надставка переднего борта допускается замена на поз.12а |
| 12а | 53215-8504140-70 | 1 | Надставка переднего борта взамен поз.12 |
| 13 | 53215-8505028-73 | 9 | Запор бортов правый |
| 14 | 53215-8505029-73 | 9 | Запор бортов левый |
| 15 | 53215-8502022-70 | 6 | Упор средней стойки |
| 16 | 53215-8502030-70 | 2 | Упор передней правой стойки |
| 17 | 53215-8502031-70 | 2 | Упор передней левой стойки |
|  |  |  | Детали |
| 21 | 8332-8504031 | 2 | Усилитель переднего борта |
| 22 | 53215-8525052-70 | 16 | Петля крепления груза |
| 23 | 53215-8525056-70 | 16 | Пластина петли крепления груза |
| 24 | 9334-0000842 | 2 | Буфер |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 30 | 1/60434/21 | 74 | Болт М8-6gx20 ГОСТ 7798-70 |
| 31 | 1/59705/21 | 16 | Болт М10х1,25-6gх20 ГОСТ 7798-70 |
| 32 | 1/60436/21 | 2 | Болт М8-6gx25 ГОСТ 7798-70 |
| 33 | 1/59716/21 | 4 | Болт М10х1,25-6gx90 |
| 34 | 853066 | 2 | Болт М10х1,25-6gх75 ГОСТ 7798-70 |
| 35 | 1/13943/21 | 30 | Болт М14х1,5-6gх45 ГОСТ 7798-70 |
| 41 | 1/61008/11 | 88 | Гайка Е М8-6H ГОСТ 5927-70 |
| 42 | 1/21647/11 | 52 | Гайка Е М10х1,25-6Н ГОСТ 5927-70 |
| 47 | 1/26468/01 | 4 | Шайба плоская 10,2х25 ГОСТ 18123-82 |
| 48 | 1/05201/01 | 30 | Шайба плоская 14,4х26 ГОСТ 18123-82 |
| 49 | 1/05202/01 | 9 | Шайба плоская 16,4х28 ГОСТ 18123-82 |
| 56 | 1/05166/77 | 92 | Шайба пружинная 8,15( ГОСТ 6402-70) |
| 57 | 1/05168/70 | 56 | Шайба пружинная 10,2( ГОСТ 6402-70) |
| 58 | 1/05171/77 | 30 | Шайба пружинная 14,2( ГОСТ 6402-70) |
| 60 | 1/07346/01 | 9 | Шплинт разводной 2,7х30 |
| 61 | 251646 | 32 | Гайка самоконтрящаяся М10х1,25-6Н ОСТ 37.001.197-75 |
| 62 | 1/26386/01 | 52 | Шайба плоская 10,2х18 |
| 63 | 1/59707/21 | 34 | Болт М10х1,25-6gх25 ГОСТ 7798-70 |
| 64 | 1/05196/01 | 68 | Шайба плоская 8,15х17 ГОСТ 18123-82 |

1-2

2-2

# 9334-8500020-11 Платформа

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 9334-2801281-11 | 1 | Основание платформы |
| 2 | 8332-8504020 | 1 | Борт передний |
| 2а | 53215-8504010-73 | 1 | Борт передний взамен поз.2 |
| 3 | 8332-8504140 | 1 | Надставка переднего борта допускается замена на поз.3а |
| 3а | 53215-8504140-70 | 1 | Надставка переднего борта взамен поз.3 |
| 4 | 53215-8502040-73 | 1 | Стойка передняя правая |
| 5 | 53215-8502041-73 | 1 | Стойка передняя левая |
| 6 | 53215-8505028-73 | 9 | Запор бортов правый |
| 7 | 53215-8505029-73 | 9 | Запор бортов левый |
| 9 | 53215-8502030-70 | 2 | Упор передней правой стойки |
| 10 | 53215-8502031-70 | 2 | Упор передней левой стойки |
| 11 | 53215-8502090-70 | 16 | Буфер ограничительный |
| 13 | 9334-8502011 | 4 | Борт боковой |
| 14 | 53215-8502060-73 | 6 | Стойка средняя |
| 15 | 53215-8502022-70 | 6 | Упор средней стойки |
| 17 | 9334-8502010 | 4 | Борт боковой |
| 17а | 53215-8502010-73 | 8 | Борт боковой взамен поз.17 |
| 18 | 53215-8502070-73 | 1 | Стойка задняя правая |
| 19 | 53215-8502071-73 | 1 | Стойка задняя левая |
| 21 | 8332-8503020 | 1 | Борт задний |
| 21а | 53215-8503010-73 | 1 | Борт задний взамен поз.2 |
| 22 | 6350-8503040-70 | 1 | Подножка |
|  |  |  | Детали |
| 24 | 8332-8504031 | 2 | Усилитель переднего борта |
| 25 | 53215-8525052-70 | 16 | Петля крепления груза |
| 26 | 53215-8525056-70 | 16 | Пластина петли крепления груза |
| 27 | 9334-0000842 | 2 | Буфер |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 31 | 1/60434/21 | 74 | Болт М8-6gx20 ГОСТ 7798-70 |
| 32 | 1/60436/21 | 2 | Болт М8-6gx25 ГОСТ 7798-70 |
| 33 | 1/59705/21 | 16 | Болт М10х1,25-6gх20 ГОСТ 7798-70 |
| 34 | 1/59707/21 | 34 | Болт М10х1,25-6gх25 ГОСТ 7798-70 |
| 35 | 853066 | 2 | Болт М10х1,25-6gх75 ГОСТ 7798-70 |
| 36 | 1/59716/21 | 4 | Болт М10х1,25-6gx90 |
| 37 | 1/13943/21 | 30 | Болт М14х1,5-6gх45 ГОСТ 7798-70 |
| 40 | 1/61008/11 | 88 | Гайка Е М8-6H ГОСТ 5927-70 |
| 41 | 1/21647/11 | 52 | Гайка Е М10х1,25-6Н ГОСТ 5927-70 |
| 42 | 251646 | 32 | Гайка самоконтрящаяся М10х1,25-6Н ОСТ 37.001.197-75, 37.001.109-72 |
| 43 | 1/21640/11 | 10 | Гайка Е М14х1,5-6Н ГОСТ 5927-70 |
| 44 | 1/05196/01 | 68 | Шайба плоская 8,15х17 ГОСТ 18123-82 |
| 45 | 1/26386/01 | 52 | Шайба плоская 10,2х18 |
| 46 | 1/26468/01 | 4 | Шайба плоская 10,2х25 ГОСТ 18123-82 |
| 47 | 1/05201/01 | 30 | Шайба плоская 14,4х26 ГОСТ 18123-82 |
| 48 | 1/05202/01 | 9 | Шайба плоская 16,4х28 ГОСТ 18123-82 |
| 50 | 1/05166/77 | 92 | Шайба пружинная . 8,15 ГОСТ 6402-70 |
| 51 | 1/05168/70 | 56 | Шайба пружинная 10,2 ГОСТ 6402-70 |
| 52 | 1/05171/77 | 30 | Шайба пружинная 14,2 ГОСТ 6402-70 |
| 54 | 1/07346/01 | 9 | Шплинт разводной 2,7х30 |

1-2

2-2

# 9334-8500020-16 Платформа

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 9334-2801281-16 | 1 | Основание платформы |
| 2 | 8332-8502020 | 8 | Борт боковой |
| 2а | 53215-8502010-73 | 8 | Борт боковой |
| 3 | 53215-8502040-73 | 1 | Стойка передняя правая |
| 4 | 53215-8502041-73 | 1 | Стойка передняя левая |
| 5 | 53215-8502060-73 | 6 | Стойка средняя |
| 6 | 53215-8502070-73 | 1 | Стойка задняя правая |
| 7 | 53215-8502071-73 | 1 | Стойка задняя левая |
| 8 | 53215-8502090-70 | 16 | Буфер ограничительный |
| 9 | 8332-8503020 | 1 | Борт задний |
| 9а | 53215-8503010-73 | 1 | Борт задний |
| 10 | 6350-8503040-70 | 1 | Подножка |
| 11 | 8332-8504020 | 1 | Борт передний |
| 11а | 53215-8504010-73 | 1 | Борт передний |
| 12 | 8332-8504140 | 1 | Надставка переднего борта |
| 12а | 53215-8504140-70 | 1 | Надставка переднего борта |
| 13 | 53215-8505028-73 | 9 | Запор бортов правый |
| 14 | 53215-8505029-73 | 9 | Запор бортов левый |
| 15 | 53215-8502022-70 | 6 | Упор средней стойки |
| 16 | 53215-8502030-70 | 2 | Упор передней правой стойки |
| 17 | 53215-8502031-70 | 2 | Упор передней левой стойки |
|  |  |  | Детали |
| 21 | 8332-8504031 | 2 | Усилитель переднего борта |
| 22 | 53215-8525052-70 | 16 | Петля крепления груза |
| 23 | 53215-8525056-70 | 16 | Пластина петли крепления груза |
| 24 | 9334-0000842 | 2 | Буфер |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 30 | 1/60434/21 | 74 | Болт М8-6gx20 ГОСТ 7798-70 |
| 31 | 1/59705/21 | 16 | Болт М10х1,25-6gх20 ГОСТ 7798-70 |
| 32 | 1/60436/21 | 2 | Болт М8-6gx25 ГОСТ 7798-70 |
| 33 | 1/59716/21 | 4 | Болт М10х1,25-6gx90 |
| 34 | 853066 | 2 | Болт М10х1,25-6gх75 ГОСТ 7798-70 |
| 35 | 1/13943/21 | 30 | Болт М14х1,5-6gх45 ГОСТ 7798-70 |
| 41 | 1/61008/11 | 88 | Гайка Е М8-6H ГОСТ 5927-70 |
| 42 | 1/21647/11 | 52 | Гайка Е М10х1,25-6Н ГОСТ 5927-70 |
| 47 | 1/26468/01 | 4 | Шайба плоская 10,2х25 ГОСТ 18123-82 |
| 48 | 1/05201/01 | 30 | Шайба плоская 14,4х26 ГОСТ 18123-82 |
| 49 | 1/05202/01 | 9 | Шайба плоская 16,4х28 ГОСТ 18123-82 |
| 56 | 1/05166/77 | 92 | Шайба пружинная 8,15 |
| 57 | 1/05168/70 | 56 | Шайба пружинная 10,2 ГОСТ 6402-70 |
| 58 | 1/05171/77 | 30 | Шайба пружинная 14,2 |
| 60 | 1/07346/01 | 9 | Шплинт разводной 2,7х30 |
| 61 | 251646 | 32 | Гайка самоконтрящаяся М10х1,25-6Н ОСТ 37.001.197-75, 37.001.109-72 |
| 62 | 1/26386/01 | 52 | Шайба плоская 10,2х18 |
| 63 | 1/59707/21 | 34 | Болт М10х1,25-6gх25 ГОСТ 7798-70 |
| 64 | 1/05196/01 | 68 | Шайба плоская 8,15х17 ГОСТ 18123-82 |
| 65 | 1/21640/11 | 10 | Гайка Е М14х1,5-6Н ГОСТ 5927-70 |

1-2

2-2

# 9334-8500020-17 Платформа

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 9334-2801281-17 | 1 | Основание платформы |
| 2 | 8332-8504020 | 1 | Борт передний |
| 3 | 8332-8504140 | 1 | Надставка переднего борта |
| 4 | 53215-8502040-73 | 1 | Стойка передняя правая |
| 5 | 53215-8502041-73 | 1 | Стойка передняя левая |
| 6 | 53215-8505028-73 | 9 | Запор бортов правый |
| 7 | 53215-8505029-73 | 9 | Запор бортов левый |
| 9 | 53215-8502030-70 | 2 | Упор передней правой стойки |
| 10 | 53215-8502031-70 | 2 | Упор передней левой стойки |
| 11 | 53215-8502090-70 | 16 | Буфер ограничительный |
| 13 | 9334-8502011 | 4 | Борт боковой |
| 14 | 53215-8502060-73 | 6 | Стойка средняя |
| 15 | 53215-8502022-70 | 6 | Упор средней стойки |
| 17 | 9334-8502010 | 4 | Борт боковой |
| 18 | 53215-8502070-73 | 1 | Стойка задняя правая |
| 19 | 53215-8502071-73 | 1 | Стойка задняя левая |
| 21 | 8332-8503020 | 1 | Борт задний |
| 22 | 6350-8503040-70 | 1 | Подножка |
|  |  |  | Детали |
| 24 | 8332-8504031 | 2 | Усилитель переднего борта |
| 25 | 53215-8525052-70 | 16 | Петля крепления груза |
| 26 | 53215-8525056-70 | 16 | Пластина петли крепления груза |
| 27 | 9334-0000842 | 2 | Буфер |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 31 | 1/60434/21 | 74 | Болт М8-6gx20 ГОСТ 7798-70 |
| 32 | 1/60436/21 | 2 | Болт М8-6gx25 ГОСТ 7798-70 |
| 33 | 1/59705/21 | 16 | Болт М10х1,25-6gх20 ГОСТ 7798-70 |
| 34 | 1/59707/21 | 34 | Болт М10х1,25-6gх25 ГОСТ 7798-70 |
| 35 | 853066 | 2 | Болт М10х1,25-6gх75 ГОСТ 7798-70 |
| 36 | 1/59716/21 | 4 | Болт М10х1,25-6gx90 |
| 37 | 1/13943/21 | 30 | Болт М14х1,5-6gх45 ГОСТ 7798-70 |
| 40 | 1/61008/11 | 88 | Гайка Е М8-6H ГОСТ 5927-70 |
| 41 | 1/21647/11 | 52 | Гайка Е М10х1,25-6Н ГОСТ 5927-70 |
| 42 | 251646 | 32 | Гайка самоконтрящаяся М10х1,25-6Н ОСТ 37.001.197-75, 37.001.109-72 |
| 43 | 1/21640/11 | 10 | Гайка Е М14х1,5-6Н ГОСТ 5927-70 |
| 44 | 1/05196/01 | 68 | Шайба плоская 8,15х17 ГОСТ 18123-82 |
| 45 | 1/26386/01 | 52 | Шайба плоская 10,2х18 |
| 46 | 1/26468/01 | 4 | Шайба плоская 10,2х25 ГОСТ 18123-82 |
| 47 | 1/05201/01 | 30 | Шайба плоская 14,4х26 ГОСТ 18123-82 |
| 48 | 1/05202/01 | 9 | Шайба плоская 16,4х28 ГОСТ 18123-82 |
| 50 | 1/05166/77 | 92 | Шайба пружинная 8,15 |
| 51 | 1/05168/70 | 56 | Шайба пружинная 10,2 ГОСТ 6402-70 |
| 52 | 1/05171/77 | 30 | Шайба пружинная 14,2 |
| 54 | 1/07346/01 | 9 | Шплинт разводной 2,7х30 |

1-2

2-2

# 6530-8503040-70 Подножка

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Детали |
| 1 | 6350-8503041-70 | 1 | Подножка |
| 2 | 6350-8503042-70 | 1 | Кронштейн подножки |
| 3 | 6350-8503043-70 | 1 | Ось подножки |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 4 | 1/10880/76 | 2 | Шайба стопорная для валов 9х18,5 |

# 53215-8505029-73  Запор бортов левый

# 53215-8505028-73  (01)Запор бортов правый

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 01 | Сборочные единицы |
| 1 | 53215-8505020-73 | 1 | 1 | Рукоятка запора |
| 2 | 53215-8505032-73 | 1 | 1 | Корпус запора |
| 3 | 53215-8505061-73 | 1 | 1 | Шток запора |
| 4 | 53215-8505070-73 | 1 | 1 | Тяга соединительная |
|  |  |  |  | Детали |
| 7 | 53215-8505018-73 | 2 | 2 | Ось |
| 8 | 53215-8505024-73 | 1 | 1 | Ось |
| 9 | 53215-8505025-73 | 2 | 2 | Ось |
|  |  |  |  | Стандартные изделия |
| 15 | 1/26386/01 | 2 | 2 | Шайба 10х18 |
| 16 | 1/07343/01 | 2 | 2 | Шплинт разводной 1.8х20 |

# 9334-8511001-10  Установка брызговиков

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 9334-8511110-10 | 2 | Кронштейн крепления брызговика |
| 2 | 9334-8511111-10 | 2 | Кронштейн крепления брызговика |
|  |  |  | Детали |
| 4 | 9334-8404282-10 | 2 | Фартук брызговика |
| 5 | 5511-8404283 | 2 | Пластина крепления фартука |
| 6 | 8602-8511033 | 4 | Крыло брызговика |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 8 | 1/59709/21 | 16 | Болт М10х1,25-6gх35 ГОСТ 7798-70 |
| 9 | 1/59707/21 | 16 | Болт М10х1,25-6gх25 ГОСТ 7798-70 |
| 10 | 1/09024/21 | 12 | Болт М6-6gх20 ГОСТ 7798-70 |
| 12 | 1/21647/11 | 32 | Гайка Е М10х1,25-6Н ГОСТ 5927-70 |
| 13 | 1/58962/11 | 12 | Гайка Е М6-6H |
| 15 | 1/05168/70 | 32 | Шайба пружинная 10,2 ГОСТ 6402-70 |
| 16 | 1/05164/70 | 12 | Шайба пружинная 6,15 |
| 18 | 1/26468/01 | 16 | Шайба плоская 10,2х25 ГОСТ 18123-82 |